一、洗衣厂的定义

1、洗衣厂

采用专业的洗涤设备，以洗涤布草为主、洗涤衣物为辅，以水洗为主、干洗为辅的洗涤单位。是饭店、宾馆的洗涤，社会洗衣厂的洗涤，医院用织物的洗涤，交通工具（飞机、火车、客车）卧具的洗涤，大中型工矿企业员工制服的洗涤，学校学生卧具与衣服的洗涤，衣物厂布料的洗涤，军队战时织物的洗涤等的总称，广泛应用于我们生活的各个领域。

2、布草

平面的织物，如床单、被套、毛巾、台布等。

二、洗衣厂的性质

洗衣厂是一个工作繁忙和劳动强度较高的单位，是一个直接和间接地为每一个客户服务的前线单位。它本身并不创造布草与衣物，而是通过一定的手段加工布草与衣物。通过对布草与衣物的干净程度、熨烫质量、使用寿命等的鉴定来体现洗衣厂的管理水平、技术能力及服务质量。

三、洗衣厂的特点

1、采用专业的洗涤设备

洗衣厂洗涤的每一个过程，都有专门的设备来完成，如水洗机、干洗机、烘干机、去渍台、夹烫机、熨平机等。这些专业设备的使用，保证了高质量、高效率、规模化的洗涤的进行。

2、采用专门的洗涤剂

洗衣厂洗涤有一整套的洗涤原料，每一种原料都有其特定的功能，以保证各种织物的去污、卫生、保养等种种要求。另外，这些洗涤剂通常都采用强碱、强酸、强氧化剂、强还原剂等化学原料，从而保证了强大的洗涤、保养功能。虽然这些洗涤剂都有一定的危险性，但由于采用设备洗涤，并有专业员工操作，使得洗涤剂的安全性有了保障。

3、需要专业的洗涤技术

洗衣厂的洗涤操作，要求洗涤员工有较多的织物纤维知识，了解织物的性能、能够大致辨认织物的纤维；对污垢的来源和去除有足够的知识和经验；对洗涤剂的作用、特点有确切的把握，能够正确使用洗涤剂；最后，洗涤员工还要求能够正确使用洗涤设备，懂得这些设备的维护保养。

正是由于这样的特点，加盟洗衣厂需要十分重视对员工的业务知识与技能培训，使之掌握现代洗涤技术，不断提高洗涤水平。

四、洗衣厂的优势

用专业的洗涤设备洗涤，即能确保洗涤质量，又能减轻劳动强度，更能节能降耗。以洗涤布草为例：

1、大大减轻了人们劳动强度

一台100公斤洗涤脱水机一天洗涤的布草工作量,如果用人工洗涤约需要40人才能完成。

2、节约了大量的资源

一台100公斤洗涤脱水机一次洗涤850公斤布草的用水量在15吨左右,如果用人工洗涤干净要高出2～3倍。

3、提高了洗涤效率，大大束短了洗涤周期

设备洗涤不受自然条件影响, 洗涤后马上就可以烘干或熨平，一般今天洗明天就能拿,抓紧了上午洗下午就能拿。

4、增强了洗涤效果，洗净度明显提高

洗干净布草的第一因素是作用力,设备洗涤的离心、摩擦、摔打的作用力大大超过手工力,确保了洗净度的提高。

五、洗衣厂的设计要求

洗衣厂的设计十分重要，它直接关系到工作环境、工作次序、工作质量。

1、洗衣厂的设计要求

1）洗衣厂应有两扇门，分别用于污衣入口及净衣出口，以免污、净交

叉。

2）洗衣厂内净高要大于3.5米，以方便安装进、排风管等设备。

3）能源供应管路按设备布局要求提供。蒸汽、热水、自来水管道等最好

靠近设备，有不少洗衣厂忽略了这些要求，如将蒸汽管道横穿上空，而且管道外面又不加保温层，使整个洗衣厂热汽腾腾，有的将热水、自来水管与蒸汽管并列穿过，管路之间只差几厘米，冷热管之间产生热交换，使室内温度上升，局部有冷凝水下滴现象。4）洗衣厂要有足够的通风量，通风好，即可降低温湿度，又有利于烘干与熨平衣物，要合理布置送、排风口，送、排风口之间要有足够的距离才能形成空气对流。

5）充分利用空间，保证洗衣厂内流程畅通。洗衣厂内设备种多，根据洗衣流程、功能来设置不同的区域，以保证运转顺畅。洗衣厂内通道要宽敞，其走向应与洗衣流程相适应，通道的宽度要大于布草车的宽度，一般在1.5米以上。

6）墙面砖色彩应选择与洗衣厂装修相协调的颜色，地面砖应选择防滑、强度高、易清洁的地面砖。如有吊顶，应选择防水、防气、色调明快的材料。

7）洗衣厂内排水不设明沟，在处理排水时要考虑：

（1）禁设明沟。洗衣厂排出的水有一定的温度，有明沟就会向空间散发蒸汽，明沟越长，散发的蒸汽量就越大，员工在其工作就像洗桑拿。

（2）污水池盖不设在洗衣厂内。污水池即使加了盖子，也会产生以下不利因素，散发温度、散发湿度、散发异味。导致衣物烘干时间延长，导致设备上零部件锈蚀。

8）洗衣厂照明灯光用暖色调，不用冷色调，有些区域照度要增加，如干洗区域、质检岗位、熨烫、整理岗位等，以方便检查洗涤效果。

六、洗衣厂的布局要求

洗衣厂的布局必须分区操作与满足洗衣流程，合理的布局才能使洗衣厂工作有条不紊。

1.按功能分区

（1）收集（分拣、标记）区

在洗衣厂污衣入口处有几平方米，将收集的衣物进行分类，按干洗、水洗、不同颜色等进行过秤、标记后进行分类洗涤处理。

（2）水洗区

洗衣厂绝大部分任务是进行水洗，所以这一区域面积较大，用以安排不同规格的水洗设备和堆放要水洗的衣物。

（3）烘干、熨平区

根据不同的衣物分别进行烘干与熨平，如毛巾类进行烘干，台布、床单等进行熨平，烘干机一般紧靠洗脱机。

（4）干洗区

干洗、整烫区在洗衣厂内是相对独立的一个局部区域，一般放在洗衣厂的一角，有的用铝合金、玻璃等与洗衣厂其他部分隔开。

（5）净衣区

洗涤过的衣物必须集中到净衣库内，净衣库一般设在洗衣厂的出口处，净衣库的门应常关闭，防止热湿汽进入库房。

2.按洗衣流程

（1）干洗流程

污衣在分拣区分类后，打上标记，直接进入干洗区进行洗涤、整烫，后直接经净衣出口进入净衣库。

（2）水洗流程

污衣在分拣区分类，过秤后，装入不同的洗脱机进行洗涤，脱干后按类进行烘干、熨平，然后经净衣出口进入净衣库。

七、洗衣厂的设备配置

（一）干洗机的配置

洗衣厂干洗量相对于水洗量来说要小得多,因此设备配置比较简单。先估算出本洗衣厂需要的干洗容量,再根据川岛总部提供的设备型号、容量,确定具体的台数,一般考虑到洗衣厂发展及今后可能对外提供洗衣服务,估算出的容量后要留一定的余量。

干洗量由下式估算:

D=WR                                              (2-1)

式中:

D--干洗量(kg)

W--星级系数: 一、二、三星级取0.05 ；四、五星级取0.06。

R--客房数(间数)

例如,一家三星级酒店客房数为350间:取W=0.05,R=350,则干洗量由(2-1)式估算如下:

D=WR

=0.05×350

=17.5(kg)

按照上述算出结果建议选用2台10kg型号的干洗机。

（二）水洗设备的选择与配置

洗衣厂主要洗涤任务是水洗,因此确定洗脱机的型号及数量尤为重要。

选择设备型号、数量应主要考虑下列因素:

1.使用设备的灵活性,“因量制宜”,提高设备的使用率,降低运行成本,尽量进行大量集中洗涤、熨烫。做到量大开大容量设备,量小开小容量设备,杜绝“大马拉小车”,不要一筐30公斤布草开100公斤洗脱机,浪费能源,增加洗衣成本。

2.洗衣设备的型号做到大、中、小容量搭配,如在相同容量的情况下,宁用两台小容量的设备,不用一台大容量的设备,这样做的好处是从设备保养维修的角度出发,避免因出现故障而停机,致使洗衣流程中断的现象发生。

水洗量由下式估算:

X=TR+15                                         (2-2)

式中:

X--洗脱量(kg)

T--星级系数: 一、二、三星级取0.7 ; 四、五星级取0.8

R--客房数(间数)

例如,一家三星级酒店客房数为350间, 取T=0.7,R=350,则洗脱机的洗脱量由(2-2)式估算如下:

X=TR + 15

=0.7×350 + 15

=260(kg)

由此选定型号:

XGP--100型，1台，100kg

XGP--70型，2台，140kg

XGP—35型，1台，35kg

由上述所知，总洗脱容量为265kg，洗涤余量为10kg，可以满足洗涤的需要。

（三）烘干设备的选择与配置

洗衣厂的织物烘干是用不同设备完成，干洗的衣物有干洗机来完成，水洗的衣物中大的平面布草如床单、被套、桌布由熨平机来烘干，而毛巾及水洗的衣物则有烘干机来完成，烘干机的烘干量由下式估算:

H = GR + 15                                （2-3）

式中：

H--烘干量(kg)

G--星级系数：一、二、三星级取0.3；四、五星级取0.4

R--客房数(间数)

例如,一家三星级酒店客房数为350间,取G=0.3,R=350,则烘干量由(2-3)式估算如下:

H = GR + 15

=0.3 × 350 + 15

=120(kg)

由此选定型号:

GZ-- 50型    2台,100kg

GZ-- 25型    1台,25kg

总烘干量为125kg，烘干余量为5kg，可以满足烘干要求。

为便于实际使用，现将不同的客房数及星级标准与干洗量、水洗量和烘干量的关系列表2-1，供参考。

| 表2-1 客房数对应的干洗量、洗脱量、烘干量 |
| --- |
| 客房数（间） | 干洗量（kg） | 洗脱量（kg） | 烘干量（kg） |
|  | 一、二、三 星级 | 四、五 星级 | 一、二、三 星级 | 四、五 星级 | 一、二、三 星级 | 四、五 星级 |
| 100间 | 5 | 6 | 85 | 95 | 50 | 60 |
| 200间 | 10 | 12 | 155 | 175 | 80 | 100 |
| 300间 | 15 | 18 | 225 | 255 | 110 | 140 |
| 400间 | 20 | 24 | 259 | 335 | 140 | 180 |
| 500间 | 25 | 30 | 365 | 415 | 170 | 220 |
| 600间 | 30 | 36 | 435 | 495 | 200 | 260 |
| 700间 | 35 | 42 | 505 | 575 | 230 | 300 |
| 800间 | 40 | 48 | 575 | 655 | 260 | 340 |
| 900间 | 45 | 54 | 645 | 735 | 290 | 380 |
| 1000间 | 50 | 60 | 715 | 815 | 320 | 420 |

（四）其他洗涤设备的选择与配置

熨平机等其他洗涤设备的选择见表2-2。

| 表2-2 其他洗涤设备配置 |
| --- |
|  | 客房数（间） | 夹烫机（台） | 人像机（台） | 熨平机（台） | 自动折叠机（台） | 烫台（台） |
|  | 100 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
|  | 200 | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
|  | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 400 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
|  | 500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |

八、洗涤厂设备的安装要求

1.机座固定牢靠

为防止设备的振动、噪音，甚至倾覆，机座必须与地面牢固固定。

2.设备可靠接地

为防止设备的绝缘层破坏，造成设备外壳金属材料带电，每台设备都必须可靠接地。

3.能源接管的长度尽量短

管路长，加上保温不好，能耗损失大，同时对洗衣厂的环境带来不利。

4.洗涤设备不要紧靠墙

洗涤设备顺墙安装时，一般应离墙0.8-1.0米，以便于日常保养维修。

5.能源管道要保温

蒸汽管、热水管、自来水管等都要进行保温处理。有些洗衣厂只对蒸汽管与热水管保温，认为自来水管不必保温，这是不正确的，因为洗衣厂内温度高、湿度大，自来水管在这样的环境下就是“冷凝器”了，表面会结露、滴水，所以也要保温。保温层的厚度一般为50mm以上的玻璃棉。

6.能源开关位置方便操作

员工每天操作洗涤设备都要与能源开关打交道，位置方便很重要，特别是紧急止动的电源总开关位置更重要，要使员工随手触及。

7.洗脱机排水口要封闭

洗脱机排水口如不封闭，洗脱机就如洗桑拿浴，将会导致洗脱机的控制电路短路及另部件锈蚀。

九、洗衣厂的能源消耗估算

1．自来水消耗量：20～25升/kg（被洗衣物的重量，下同）。

2．用电量：0.7～0.8kw/kg。

3．蒸汽消耗量：1kg/小时.kg。

有关设备使用的蒸汽压力如下:

干洗机: 0.3～0.4MPa；

洗脱机: 0.4～0.5MPa；

烫平机: 0.4～0.6MPa。